СОДЕРЖАНИЕ:

Введение	3

1. Размещение магистральных коммуникаций в пределах

технологической полосы	4

2. Гидрологический расчет участка городской территории.

Определение количества водоприемных колодцев	5

3. Расчет диаметров наружных сетей водопровода

и канализации	8

4. Размещение разводящих коммуникаций на участке городской

территории	13

Заключение	16

Список используемых источников	17

Введение

Размещение и расчет инженерного оборудования городской застроенной территории, расположенной в Краснодарском крае, включает в себя размещение магистральных коммуникаций в пределах технической полосы, гидрологический расчет участка городской территории, определение количества водоприемных колодцев. Также необходимо рассчитать диаметры наружных сетей водопровода и канализации, а также разместить разводящие коммуникации на участке городской территории.

- Расчет и размещение магистральных коммуникаций в пределах технической полосы.

По горизонтали – не ближе значений от остальных коммуникаций.

По глубине заложения:

- Ниже глубины промерзания грунта

- Глубже 0.7 м

- Обеспечение устойчивости откосов котлована

Обеспечение самотечности канализации: уклон i=5-50‰

| Уклон рассчитывается по формуле: |  |
| --- | --- |
| i  h | (1) |
|  | l |  |
| h  i  l | (2) |
| h  0.02  (18  1.9)  0.4 1,7 + 0,4 = 2,1 – предположительная глубина заложения |  |

Глубина промерзания грунта для Краснодарского края 0.7 м, СП 131.13330.2011 «Строительная климатология»

- Таким образом, глубина заложения ливневой и бытовой канализации = глубина промерзания грунта+∅ водопровода +0.6 ∅ бытовой канализации +∅ бытовой канализации =   =0.7+0.5+(0.6∙0.9)+0.9 = 2.6 м

- Глубина заложения водопровода и газопровода = глубина промерзания грунта+∅ водопровода = 0.7+0.5 = 1.2 м

По таблицам 15,16 СП 42.13330.2009 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» определены минимальные отступы в свету по горизонтали:

- От фундаментов опор наружного освещения (1кВ) до ливневой канализации –1.0 м

- От бортового камня улицы до ливневой канализации – 1.5 м

- От ливневой канализации до бытовой канализации – 0.4 м

- От бытовой канализации до водопровода из пластмассовых труб – 1.5 м

- От водопровода до газопровода – 1.0 м

- От газопровода до поребрика – 1.0 м

По формуле (1):

| i  | 2.6 1.7 |  0.045 или 45‰ |
| --- | --- | --- |
|  | 19.9 |  |

Полученное значение удовлетворяет условию 5‰ ≥ i ≥ 50‰

- Гидрологический расчет участка городской территории. Определение количества водоприемных колодцев.

Расчетный расход дождевых вод обозначается qn (л/с). Определяется по методу        предельных интенсивностей согласно формуле:

q n = Z ср А1,2 F                                                                                   (3)

tr(1,2n-0,1)

F - расчетная площадь стока в гектарах. F=1.725 Га

A, n – параметры, зависящие от района проектирования, климатических    особенностей региона и вероятности превышения расчетной интенсивности   дождя. Интенсивность дождя для данной местности определяется по формуле:

А = q20  20n (1+ lg P)y;                                                                           (4)

lg mr

Где q20  - интенсивность дождя (л/сек) на 1 гектар данной местности, продолжительностью 20 мин. При вероятности превышения P = 1 год. Значения определяются по СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», приложение 2.

P - период однократного превышения дождя над расчетным. Зависит от значения q20 и определяется для средних условий расположения коллекторов на магистральных улицах. Принимается по таблице 10

Mr - среднее количество дождей за год

y - показатель степени

n; mr; y – принимается по таблице 9 СП 32.13330.2012 «Канализация.

Наружные сети и сооружения» в зависимости от района проектирования и вероятности превышения показателя P .

Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» для Краснодарского края принимаем следующие значения:

q20  = 120 л/ч

n = 0.71

mr  = 150

y = 1.33

Из формулы (4) найдем А: А= 120 . 200,71(1+ lg2   )1,33= 1195.94

lg150

tr - расчетная продолжительность дождя (в минутах), включающая     продолжительность протекания поверхностных вод полоткам до расчетного   участка (водоприемного колодца). Определяется по формуле:

tr = tcon + tcan;                                                                                                                    (5)

tcon - время концентрации дождевого стока, в минутах. Для покрытий с шероховатостью асфальтобетона и уклонами, примерно равными 20 ‰, tcon =2-3 минуты. tcan - время протекания сформированного стока по лоткам улично-дорожной сети, измеряется в минутах.

tcan = 0,21( lcan / vcan                                                                                                                                      (6)

lcan - длина главного лога (хребет, холм), т. е. самый длинный путь воды (в метрах).

vcan - скорость протекания воды по лоткам улично-дорожной сети. Для уклона 20 ‰ и шероховатости асфальтобетона  vcan  примерно равен 1 м/с.

По формуле (6): tcan = 0.21 ( 152.678 = 3.2 мин.

1

По формуле (5): tr = 3 + 3.2 = 6.2 мин.

ср - средний коэффициент потери стока. Зависит от способности

m

поверхности впитывать атмосферную влагу.  Zср = ∑  Zi P1                                 (7)

i=1

m - количество поверхностей с различным коэффициентом впитываемости.

i - коэффициент впитываемости для i -той поверхности.

0.038 – газон ( S = 2901м2 )

0.25 – асфальто-бетон ( S = 11311м2 )

0.25 – кровля зданий ( S = 3038м2 )

Доля каждой поверхности в общей S квартала

Pi  - доля i -той поверхности в общей площади квартала.

P1 = 0.168 – доля газона

P2 = 0.656 – доля асфальто-бетона

P3 = 0.176 – доля покрытия крыш

По формуле (7) имеем:

 ср  1P1 2P2 +3P3   0.006  0.164   0.21

По формуле (3): qn= 0.21. (1195.94)1.2 . 1.725 = 0.21 .4934.6 .1.725= 461.2 м/с

6.2(1.2  0.71 – 0.1)                  3.94

Площадь живого сечения:

Q  v  w  (м3/с)                                                                                            (8)

| w  | qn |  |  | (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v can1000 |  |  |  |  |
| Расход для каждого водоприемного колодца определяется по формуле: |
| qi  w  vcan 1000 |  |  | (10) |

Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и    сооружения» ширина зеркала воды в лотке проезжей части не должна превышать 1,5 метра, как показано на рисунке 1. Тогда площадь «живого» сечения w = 0.0225 м2; Vcan = 1м/с

По формуле (10): qi = 0.0225 . 1 . 1000 = 22.5

Количество водоприемных колодцев определяется по формуле:

Y=  qn ;                                                                                          (11)

qi

Y = 461.2 = 20.49 ≈ 21;

22.5

Таким образом, принято количество водоприемных колодцев Y  21

2.1 Размещение разводящей сети ливневой канализации водоприемных колодцев.

При проектировании разводящих коммуникаций соблюдены следующие правила:

- Разводящие коммуникации от магистральной ливневой канализации «растут вверх» по местности.

- Присоединение, разветвление, изменение направления коммуникаций осуществляется под углом 80-100о.

- Диаметры разводящих коммуникаций:

  - водосточная ветка от одного колодца  - 300 мм

  - при длине водосточной ветки менее 5-ти метров - 250 мм

  - при соединении двух и более водоприемных колодцев – 400 мм

- Смотровые колодцы устанавливаются:

  - в местах изменения направления коммуникаций

  - в местах присоединения, разветвления коммуникаций

  - не реже, чем через 50-70 м (в зависимости от материалов трубы)

- Только один колодец может являться транзитным.

6) Под зданием коммуникации не прокладываются.

7) На одной водопроводной ветке может быть запроектировано до четырех колодцев.

3.   Расчет диаметров наружных сетей водопровода и канализации.

Нормы водопотребления для жилых зданий назначаются в зависимости от уровня благоустройства по таблице 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Водоснабжение в районе жилой и административной застройки:

| Степень благоустройства районов | Удельное водопотребление |
| --- | --- |
| жилой застройки | в населенных пунктах на |
|  | одного жителя среднесуто |
|  | чное (за год), л/сут |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним | 125-160 |
| водопроводом и канализацией без ванн |  |
| То же, с ванными и местными водонагревателями | 160-230 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 220-280 |

Расчетный суточный расход воды определяется по формуле:

| Q  | q  N | м3/сут. | (12) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 |  |  |

Где q – удельное водопотребление определяется по таблице 1 или 2

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от типа застройки.

N – количество жителей в строении

3.1 Расчет диаметров наружных сетей водопровода и канализации для первого здания административного типа. Приняты следующие исходные данные:

N – 3680 человек

По формуле (12): Q  140  3680  515 м3/сут.

1000

Максимальный суточный расход (м3/сут.) определяется по формуле:

| Qсут max  | Qсут Kсут max | (13) |
| --- | --- | --- |

Kсутmax - Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимать равным: 1.1 - 1.3, вне зависимости от типа застройки.

По формуле (13): Qmax = 515 . 1.2 = 618 м3/сут.

сут

Расчетный часовой расход определяется по формуле:

qч.max = Qсут. max . Kч max./ 24 ;                                                                            (14)

Кчmax для жилых и административных зданий в зависимости от численности жителей здания рассчитываются по формуле: Кчmax= αmax . βmax

Где αmax –коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, принимаемый αmax= 1.2-1.4;

βmax – коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». βmax=1.5

Кчmax=1.3 . 1.5 = 1.95

qч.max =618 . 1.95 = 50.2 м3/ч

24

Расчетный секундный расход воды определяется по формуле:

| qВ |  |  | qч.max |  | м3/с | (15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р | 3600 |  |  |  |
| qВ |  | 50.2 |  0.014 | м3/с |
| р | 3600 |  |  |

Диаметр разводящих коммуникаций водопровода определяется по формуле:

| d ( | 4  qрВ |
| --- | --- |
|  |  |  |   V (16) |

V - скорость движения воды в трубопроводах (м/с)

|  | Экономически целесообразны следующие скорости для различных диаметров |
| --- | --- |
| труб: |  |  |  |
| d | = 100 - 300 мм => v = 0.6 - 0.9 м/с |
| d | > 300 мм => v = 0.9 - 1.2 м/с |
|  | Диаметр определяется методом последовательной итерации по формуле (16): d = ( 4 . 0.014 = ( 0.056 = ( 0.025 = 0.16м = 160 мм 3.14 0.7 2.198 qкр = 0.9 . qВр м3/с (17) qкр = 0.9 . 0.014 = 0.0126 м3/с Расчетное наполнение в трубопроводах бытовой канализации составляет 0.7 от его диаметра. (Рис.2) Диаметр бытовой канализации (м) определяется по формуле: Рисунок 2 Полученный диаметр округляется до 50 мм в большую сторону, при этом, минимальный диаметр бытовой канализации = 150 мм. Следовательно, диаметр бытовой канализации принимается = 150 мм 3.2 Расчет диаметров наружных сетей водопровода и канализации для второго здания административного типа. Приняты следующие исходные данные: N – 2105 человек По формуле (12): Q  140  2105  295 м3/сут. 1000 По формуле (13): Qmaxсут = 295 . 1.2 = 354 м3/сут. αmax= 1.2-1.4 βmax=1.7 Кчmax=1.3 . 1.7 = 2.21 По формуле (14): qч.max =354 . 2.21 = 32.6 м3/ч 24 По формуле (15): qВ  32.6  0.009 м3/с р 3600 По формуле (16): d = ( 4 . 0.009 = ( 0.036 = ( 0.016 = 0.128м ≈ 130 мм 3.14 0.7 2.198 По формуле (17): qкр = 0.9 . 0.009 = 0.0081 м3/с По формуле (18): dк=(5.35 .0.0081 = (0.0433 = 0.117 м  3.14 Полученный диаметр округляется до 50 мм в большую сторону, при этом, минимальный диаметр бытовой канализации = 150 мм. Следовательно, диаметр бытовой канализации принимается = 150 мм 3.3 Расчет диаметров наружных сетей водопровода и канализации для третьего здания административного типа. Приняты следующие исходные данные: N – 1815 человек По формуле (12): Q  140  1815  254 м3/сут. 1000 По формуле (13): Qmaxсут = 254 . 1.2 = 305 м3/сут. αmax= 1.2-1.4 βmax=1.7 Кчmax=1.3 . 1.7 = 2.21 По формуле (14): qч.max =305 . 2.21 = 28 м3/ч 24 По формуле (15): qВ  28  0.008 м3/с р 3600 По формуле (16): d = ( 4 . 0.008 = ( 0.032 = ( 0.0145 = 0.12м ≈ 120 мм 3.14 0.7 2.198 По формуле (17): qкр = 0.9 . 0.008 = 0.0072 м3/с По формуле (18): dк=(5.35 .0.0072 = (0.0385 = 0.11 м  3.14 Полученный диаметр округляется до 50 мм в большую сторону, при этом, минимальный диаметр бытовой канализации = 150 мм. Следовательно, диаметр бытовой канализации принимается = 150 мм 4. Размещение разводящих коммуникаций на участке городской территории. Разведение водопровода осуществлено с соблюдением следующих правил: Для жилой застройки предусматривается одна разводящая на одно здание или одна разводящая на два здания. Для административных зданий две разводящие на каждое здание в разных траншеях (не ближе 7м друг от друга) Для жилых и административных зданий одна разводящая должна располагаться не далее 5 м от кромки проезжей части местного проезда на всем его протяжении, с устройством смотровых колодцев пожарного гидранта. Для промышленных территорий две и более разводящие на каждое строение, расположены в одной траншее. Требования о пожарных гидрантах отсутствуют. (Рис.3) Разведение бытовой канализации выполнено в соответствии с правилом: одна разводящая на одно здание, не зависимо от типа территории. |

# Text boxes

dк=(5.35 qкр ;          (18)

  Vк                                                                                                  vк - скорость течения воды в   канализационных трубах, Vк = 1 - 1.5 м/с

dк=(5.35 .0.0126 = (0.06741 =

                  3.14

=0.147 м